РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ   СОСКОВСКОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « | 2 | » | февраля | 2016 г. | № | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с. Сосково

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Сосковского района на 2016 – 2026 годы»

В соответствии с п. 4, ч. 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Сосковского района до 2026 года.

2.​ Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Информационном Вестнике Сосковского района» и размещению на официальном сайте Администрации Сосковского района.

3.​ Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации района  А. В. Горохова.

Глава Администрации района                                                      В. Н. Судариков

Приложение

к постановлению Администрации

Сосковского района Орловской области

от 2 февраля  2016 г.  №  14

Муниципальное образование

«Сосковский район»

Схема водоснабжения и водоотведения

Сосковского района Орловской области

с. Сосково

2016 г.

Введение

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения Сосковского района, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий на территории Сосковского района; доступности водоснабжения и водоотведения на территории района.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения  Сосковского района на период до 2026 года  разработана соответствии с:

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

а  также с учетом следующих стандартов, рекомендаций и нормативных документов:

- Федеральный закон ФЗ-261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении экономической эффективности",

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",

- Постановление от 25 апреля 2011 г. N 318 " Об утверждении правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации",

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов",

и в соответствии со следующими документами:

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.04.2006) (действующая редакция от 01.01.2014),

- СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные",

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14,

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012,

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Схемы территориального планирования Сосковского муниципального района Орловской области» утвержденного решением Сосковского Совета народных депутатов от  05.04.2012 г. №127.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения  систем холодного водоснабжения  и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- централизованные  сети водоснабжения.

- водозаборы;

- Водоотведение:

- централизованные  сети водоотведения.

# Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения Сосковского района Орловской области |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик) | Администрация Сосковского района |
| Местонахождение объекта | Россия, Орловская область, Сосковский район |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении», СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14, СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; Документы территориального планирования Сосковского района. |
| Цели | Целями схемы являются: - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.; - увеличение объёмов предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг; - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - повышение качества питьевой воды; - обеспечение надёжного водоотведения; - определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Задачи | - строительство объекта «Сети и сооружения водоснабжения населенного пункта Гнилое Болото»; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; - установка приборов учета; - строительство станции биологической очистки сточных вод с. Сосково |
| Сроки и этапы реализации схемы | 1) 2016 - 2017 гг. Капитальный ремонт существующих сетей водопровода: с. Сосково, ул. Садовая -100 м. Строительство объекта «Сети и сооружения водоснабжения населенного пункта Гнилое Болото»: - бурение скважины; - строительство магистральных сетей водоснабжения. Ремонт колодца в д. Костеевка. 2) 2018 - 2020 гг. Строительство станции биологической очистки сточных вод с. Сосково. 3) 2020 - 2026 гг. Капитальный ремонт существующих сетей водопровода: с. Мыцкое -100 м; д. Мураевка -100 м; д. Лобынцево – 100 м. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |

1. Общие сведения

а) Сведения о муниципальном образовании «Сосковский район»

Сосковский муниципальный район располагается в юго-западной части Орловской области, в 60-ти километрах от Орла. На юге граничит с Дмитровским районом, на западе – Шаблыкинским, на севере – Урицким районом, на востоке – Кромским.

Территория района расположена в юго-западной части Орловской области на восточном склоне Среднерусской возвышенности и представляет собой холмистую возвышенность, изрезанную долинами небольших рек и ручьев, оврагами, балками и лощинами, поросшими кустарниками и лиственными деревьями. Наибольшая высота 278 метров расположена в 150 км западнее развилки дорог Сосково - Рыжково, Сосково - Мыцкое.

Овраги и балки занимают до 20% территории. Больших лесных массивов на территории района нет, преобладают рощи, лесопосадки искусственного происхождения с лиственными породами деревьев - березой, осиной, липой, дубом и др.; хвойными деревьями - только в лесопосадках.

Наибольшая высота 278 метров расположена в 150 км западнее развилки дорог Сосково - Рыжково, Сосково - Мыцкое.

На территории Сосковского района берут свое начало и протекают 9 малых рек: Ястребинка, Людская, Зарев, Шатоха, Щир, Ицка, Крома, Кремега, Лешенка. Всего на территории района 91 мелкая речка и ручьев общей протяженностью 185 километров. Все они относятся к бассейну рек Оки.

Общая площадь Сосковского района составляет 611,2 кв. км.

Сосковский район включает в себя 82 населенных пунктов, распределенных по 7 сельским поселениям.

Районный центр - село Сосково. Численность населения: 2322 человека.

Сельские поселения Сосковского района

| № п/п | Сельские поселения | Административный центр | Центр муниципального образования | Кол-во населенных пунктов | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алмазовское | Алмазово |  | 10 | 370 |
| 2 | Алпеевское | Гнилое Болото |  | 12 | 944 |
| 3 | Кировское | Новогнездилово |  | 15 | 521 |
| 4 | Лобынцевское | Лобынцево |  | 12 | 273 |
| 5 | Мураевское | Мураевка |  | 7 | 520 |
| 6 | Рыжковское | Рыжково |  | 18 | 526 |
| 7 | Сосковское |  | Сосково | 15 | 2322 |

Население сельских поселений Сосковского района на 01.01.2015 года составило 5,476 тыс. человек.

б) Краткая климатическая характеристика территории поселения

Район относится к зоне с умеренно – континентальным, сравнительно теплым и умеренно влажным климатом. Средняя температура наиболее теплого месяца (июля) +19,2 градусов, наиболее холодного (января) -9,7 градусов. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126.

На территории района преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений, скорость ветра достигает 2, 8 км/ч.

Средняя скорость ветра по сезонам: зима – 3,3 км/ч, весна – 2,9 км/ч, лето – 2,0 км/ч, осень – 3,0 км/ч. За год выпадает умеренное количество осадков – в среднем от 490 до 590 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью, больше, чем весной.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря и в середине февраля, достигает толщины до 25 см. Глубина промерзания почвы достигает 65 см, а в суровые зимы — до 120 см.

Среднегодовая температура составляет + 5,0 С. Максимальные значения температуры по сезонам: зима - 32 С, лето + 35,5 С. Относительная влажность 78 %.

#### 2. Водные ресурсы

#### а)  Поверхностные воды

Территория района находится на водоразделе рек Волги и Днепра. Реки района относятся к разным водным бассейнам и текут они в разных направлениях. Только здесь в районе деревни Шаховцы ближе всего сходятся воды Черного и Каспийского морей. Из урочища «Горы», находящейся в двух километрах западнее д. Шаховцы, из развилки двух глубоких балок берет свое начало исток реки Ицка. Она протекает через весь район с запада на восток и в районе с. Шахово Кромского района вливает свои тихие воды в реку Оку, а та несет воды реки Ицка в Волгу, а Волга в Каспийское море.

Остальные небольшие реки и ручьи  в пределах района действуют, в основном, только во время стока паводковых и ливневых вод и часто пересыхают в остальное время года. Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков. Средняя скорость течения рек колеблется, в пределах от 0,3 до 0,8 метр/сек.

Вода умеренно жесткая, используется для хозяйственных целей.

Крупных природных источников воды в районе нет, имеется сеть небольших прудов искусственного происхождения, мелкие реки хозяйственного значения не имеют, наиболее крупные из них река Крома и река Ицка.

Крома. Устье реки находится в 1428 км по левому берегу Оки. Длина реки составляет 62 км, площадь водосборного бассейна 898 кв. км.

Ицка. Устье реки находится в 1426 км по левому берегу Оки. Длина реки составляет 48 км.

#### б) Подземные воды

Основным источником питьевого водоснабжения в Сосковском муниципальном  районе являются подземные воды. Значительное количество атмосферных осадков (500-800 мм в год), расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ выдержанных региональных водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод. Ресурсы подземных вод, используемые населением района для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Централизованное водоснабжение составляет около 50% от общего объема водопотребления подземных вод в районе. Территория района обеспечена водными ресурсами как поверхностных, так и подземных вод.

Раздел 1. Схема водоснабжения  МО «Сосковский район»

1. Технико-экономическое состояние  централизованных систем водоснабжения

1.1.Описание системы и структуры водоснабжения МО «Сосковского района» и деление территории МО «Сосковского района», на эксплуатационные зоны.

Централизованная система холодного водоснабжения - это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и технической воды абонентам.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Системы холодного водоснабжения представляют собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств, а именно: водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами,  протекающими в различные сроки.

Водопроводная сеть Сосковского района состоит из чугунных и ПВХ труб.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшает органолептические показания  качества питьевой воды.

1.2.Описание территорий МО «Сосковского района», неохваченных централизованными системами водоснабжения.

В результате проведенного анализа системы водоснабжения МО «Сосковского района», было установлено, что централизованной системой водоснабжения охвачено большая часть территории муниципального образования.

Территории, не охваченные централизованным водоснабжением.

Алмазовское сельское поселение: д. Озеровка, п. Трактор, д. Нижняя Боевка, п. Веденский; Кировское сельское поселение: д. Бородинки, д. Городище, д. Лебяжье, д. Гончаровка, п. Красная Ягода, п. Степь, д. Игино, с. Старогнездилово, с. Новогнездилово; Алпеевское сельское поселение: д. Алпеево, п. Троицкий, д. Альшанка, д. Костеевка; Сосковское сельское поселение: п. Жихаревка, д. Рубчая; Рыжковское сельское поселение: д. Печки, д. Каменец,  д. Ефимовка,  п. Малорыжково; Лобынцевское сельское поселение: с. Новая жизнь, п. Мирный, с. Людское, д. Ястребинка, д. Суворовка, п. Ленинский, п. Пятницкий, п. Дубрава, п. Соломановка, п. Обрывище; Мураевское сельское поселение: п. Бекин, д. Катыши. Население пользуется придомовыми колодцами.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение

населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов

питьевого назначения» имеется.

### 1.4. Описание результатов технологического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Характеристика скважин

| № п/п | Местоположение | Длина водопровода, км | Глубина, в метрах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сосково, ул. Заводская (ДЭУ) | 2,25 | 180 |
| 2 | с. Сосково, ул. Ленина (ПУ-3) | 1,81 | 160 |
| 3 | с. Сосково, ул. Трудовые резервы | 2,78 | 145 |
| 4 | с. Сосково, пер. Школьный | 6,09 | 150 |
| 5 | с. Сосково пер, Школьный (ЦРБ) | 3,04 | 120 |
| 6 | с. Сосково, ул. Ленина (напротив РЭС) | - | - |
| 7 | с. Сосково, ул. Совхозная | - | - |
| 8 | д. Мыцкое | 3,9 | 145 |
| 9 | д. Шаховцы | 1,03 | 104 |
| 10 | д. Орехово | 2,95 | 165 |
| 11 | д. Орехово | - | - |
| 12 | д. Кукуевка | 4,0 | 160 |
| 13 | д. Ельково | 2,5 | 135 |
| 14 | д. Звягинцево | 2,73 | 45 |
| 15 | д. Мартьяново | 3,9 | 145 |
| 16 | с. Рыжково | 0,3 | 190 |
| 17 | с. Рыжково | 1,5 | 175 |
| 18 | с. Жихарево | 4,8 | 180 |
| 19 | д. Ключниково | 1,0 | 180 |
| 20 | д.Светлая - Жизнь | 0,5 | 160 |
| 21 | с. Ново-Гнездилово | 1,0 | 100 |
| 22 | с. Ново-Гнездилово | 1,0 | 100 |
| 23 | д. Дерюгино | 1,4 | 92 |
| 24 | с. Кирово | 2,0 | 130 |
| 25 | с. Кирово | 2,0 | 130 |
| 26 | д. Волчьи Ямы | 2,5 | 120 |
| 27 | д. Толмачево | 2,0 | 135 |
| 28 | д. Зяблово | 2,0 | 120 |
| 29 | с. Алмазово | 2,0 | 120 |
| 30 | д. Кочевая | 1,0 | 120 |
| 31 | с. Алмазово | 2,0 | 120 |
| 32 | с. Гнилое Болото | 2,0 | 70 |
| 33 | д. Ивановка | 1,0 | 80 |
| 34 | п. Бук | 0,6 | 70 |
| 35 | п. Маяк | 1,5 | 80 |
| 36 | д. Анахино | 0,5 | 87 |
| 37 | д. Хмелевая | 2,0 | 90 |
| 38 | д. Прилепы | 1,0 | 70 |
| 39 | с. Должонки | 3,0 | 104 |
| 40 | с. Должонки | 3,0 | 104 |
| 41 | с. Мелихово | 2,0 | 140 |
| 42 | с. Цвеленево | 1,4 | 120 |
| 43 | с. Маслово | 2,0 | 110 |
| 44 | с. Маслово | 2,0 | 110 |
| 45 | д. Мураевка | 3,5 | 90 |
| 46 | д. Лобынцево | 3,7 | 90 |
| 47 | д. Сковородовка | 1,6 | 90 |

Водоснабжение населенных пунктов Сосково, Мыцкое, Шаховцы, Орехово, Кукуевка, Ельково, Мартьяново, Звягинцево осуществляется за  счет водозаборов, состоящих из девяти скважин.

Водозаборы на участках недр в н.п. Мыцкое и Шаховцы расположены на правом и левом водораздельном склонах реки Ицка и состоят из одиночных действующих скважин: №1 (ГВК 54203372) и № 2 (ГВК 54203373), пройденных 1990г. и 1985 г. глубиной 120 и 104 м.

Водозаборы на участках недр в н.п. Орехово, Кукуевка, Ельково расположены на правом водораздельном склоне р. Шатоха, левого притока реки Крома и состоят из действующих скважин № 3 (ГВК 54203381), № 4 (ГВК 54203383), № 5 (ГВК 54203377) и № 6 (ГВК 54203374), пройденных в 1984 г., 1989 г., 1983г. и 1977 г. глубиной 165 м, 160 м, 160 м и 135 м.

Водозаборы на участках недр в н.п. Мартьяново, Звягинцево и Сосково расположены на правом и левом водораздельных склонах реки Ширь и состоят из одиночных действующих скважин: № 7 (ГВК 54203379), № 8 (ГВК 54203376) и № 9 (ГВК 54204970), пройденных в 1979 г., 1990 г. и 1988 г. глубиной 145 м, 45 м и 180м.

Водозаборы в н.п. Мыцкое п Шаховцы (скважины № 1,№ 2) эксплуатируют водоносный задонско-оптуховский карбонатный комплекс. Глубина залегания кровли 73 и 78 м, вскрытая мощность водовмещающих известняков 26 и 47м.

Водоносный комплекс на участках недр - безнапорный. Статические уровни на момент сооружения скважин установились на глубине 73 и 78 м от поверх и земли.   Дебиты скважин   по результатам опытных   откачек составили: 2,5 и 3,3 л/сек. (216 - 285 м3/сут.) при понижении  10 м, удельные дебиты 0,25 - 0,33 л/сек.

Водозаборы в н.п. Орехово, Кукуевка, Ельково, Мартьяново, Сосково (скважины №№ 3-7, 9) эксплуатируют водоносный евлановско-ливенский горизонт, входящий в воронежско-ливенский карбонатный комплекс. Глубина залегания кровли 112 - 143 м, вскрытая мощность водовмещающих известняков местами глинистых с прослоями глин 17- 44 м.

Водоносный горизонт - напорный. Величина напора составила 33-58 м. Пьезометрические уровни на момент сооружения скважин установились на глубине 65-103 м от поверхности земли. Дебиты скважин по результатам опытных откачек составили: 2,5 - 5,0 л/сек. (216 - 432 м3/сут.) при понижении 1-10м, удельные дебиты 0,25 - 4,4 л/сек.

Водозабор на участке недр в н.п. Звягинцево (скважина № 8) эксплуатирую слабоводоносный  баткелловейский терригенный  комплекс.  Глубина залегания кровли 21м, вскрытая мощность водовмещающих песчаников 24 м.

Водоносный комплекс на участке недр - безнапорный. Статический уровень момент сооружения скважины установился на глубине 21 м от поверхности земли. Дебит скважины по результатам опытных откачек составил 2,8 л/сек. (242 м3/сут.) при понижении 3 м, удельный дебит 0,93 л/сек.

Водозаборы работают на неутвержденных запасах пресных подземных вод водоносных евлановско-ливенского горизонта, задонско-оптуховского карбонатного комплекса и слабоводоносного баткелловейского терригенного комплекса. Ближайшее месторождение подземных вод «Сосковское» расположено в 5000 м севернее с. Сосково в долине реки Ширь на расстоянии 1430 м на северо-запад от ближайшего водозабора рассматриваемого участка недр в с. Сосково (скважина № 9).

Величина утвержденных запасов месторождения «Сосковское» по евлановско-ливенскому горизонту составляет 4,2 тыс.м3/сут. по категориям: А -2,1 тыс.м3/сут., В - 2,1 тыс.м3/сут. (Протокол ТКЗ ПГО № 14 от 25.06.1990 г. В настоящее время месторождение не эксплуатируется и находится в Государственном резерве).

Участки недр имеют статус горных отводов. Горные отводы для добычи подземных вод совпадают с границами первого пояса зон санитарной охраны скважин. Скважины №№ 2-8 обеспечены ЗСО I пояса радиусом 30 м; №№ 1,9- 15м.

Территория ЗСО I пояса разведочно-эксплуатационных скважин спланирована, ограждена.

Ограничение горного отвода по глубине соответствует глубине вскрытия водоносных задонско-оптуховского, воронежско-ливенского и бат-келловейского карбонатных комплексов и составляет соответственно 120 м, 180 м и 45м.

Согласованный  суммарный  объем добычи  питьевых подземных вод составляет 68,12 м3/сутки (24.468 тыс. м3/год)1 в том числе: -на водоснабжение населения - 64,974 м3/сутки (23,715 тыс. м3/год);

- на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 3,146 м3/сутки ( 0,753 тыс. м3/год). По населенным пунктам:

н.п. Сосково - 13,624 мэ/сут. ( 4,9 тыс.м3/год), в том числе:

- на водоснабжение населения - 12,995 м3/сутки ( 4,748 тыс. м3/год);

-на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 0,629 м3/сутки ( 0,152 тыс. м3/год); н.п. Мыцкое -11,353 м /сут. ( 4,1 тыс.м /год), в том числе:

- на водоснабжение населения - 10,821 м3/сутки (397 тыс. м3/год);

- на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 0,532 м3/сутки (0,130 тыс. м3/год);

н.п. Шаховцы - 4,541 м3/сут. (1,6 тыс.мэ/год), в том числе:

- на водоснабжение населения - 4,329 м3/сутки (1549 тыс. м3/год);

- на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 0,212 м3/сутки (0,051 тыс. м3/год).

н.п. Орехово - 6,812 м3/сут. ( 2,4 тыс.мэ/год), в том числе:

- на водоснабжение населения - 6,495 м3/сутки ( 2,324 тыс. м3/год).

- на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 0,317 м3/сутки ( 0,076 тыс. м /год).

н.п. Кукуевка - 11,353 мэ/сут. ( 4,1 тыс.м3/год), в том числе:

- на водоснабжение населения - 10,821 м3/сутки (3,97 тыс. м3/год);

- на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 0,532 м3/сутки (0,130 тыс. м /год).

н.п. Ельково - 2,270 мэ/сут. ( 0,8 тыс.м3/год), в том числе:

- на водоснабжение населения - 2,164 м3/сутки ( 0,774 тыс.м /год).

- на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 0,106 м3/сутки (0,026 тыс. м /год).

н.п. Мартьянове - 9,083 мз/сут. (3,3 тыс.м3/год), в том числе:

- на водоснабжение населения - 8,674 м /сутки (3,206 тыс. м /год);

- на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 0,409 м3/сутки (0,094 тыс. м /год).

н.п. Звягинцево - 3.083 мэ/сут. (3.3 тыс.м3/год), в том числе:

- на водоснабжение населения - 2,674 м3/сутки (3206 тыс. м /год);

- на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 0,409 м3/сутки (0,094 тыс. м /год).

Увеличение водоотбора на перспективу расчетом не предусмотрено.

Частично по скважинам сельских поселений отсутствуют ограждения зон строгого режима, единичные скважины не оборудованы контрольно - измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды.

Часть водопровода в сельских поселениях пребывает в нерабочем состоянии.

Фактическое состояние централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Сосковского муниципального района находится в удовлетворительном состоянии.

1.4.2. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В Сосковском районе  централизованная система горячего отопления отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки газовых колонок.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория района не относится к территории вечномерзлых грунтов, в связи, с чем в районе отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Водоснабжение осуществляется в большей части жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения от сети водопровода от  ø25 до 100 мм.

Источником водоснабжения являются артезианские скважины  глубиной до 180 м, которые находятся в хозяйственном ведении ООО «Жилводсервис», МУП «Парус» Сосковского района Орловской области. Скважина оборудована насосами. На водозаборе основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ.

2. Направление развития  централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2026 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения  МО «Сосковский район» включают:

1. Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной  сферы и промышленности в воде;

2. Поддержание стандартов качества питьевой воды;

3. Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения.

2.2.  Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельских поселений района.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую. Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Состав и характеристика ВЗУ определяются  на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети  предусматриваются для обеспечения 100% - го охвата  жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

# 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Баланс водоснабжения  ООО «Жилводсервис».

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год 2014 | За период с 01.01.2015 по 31.12.2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Водоподготовка |  | 75,5 | 75,5 | 88,4 |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м. | 75,5 | 75,5 | 88,4 |
| 1.1.1 | Из подземных источников | тыс. куб. м. | 75,5 | 75,5 | 88,4 |
| 2. | Потери воды | тыс. куб. м. | 10,7 | 10,7 | 14,7 |
| 3. | Отпуск питьевой воды | тыс. куб. м. | 64,8 | 64,8 | 73,7 |
| 4. | Темп изменения потребления воды | % |  |  | 113,7 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории  Сосковского района отсутствует. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки  индивидуальных нагревательных элементов.

3.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения района.

Свод потребления холодной воды по населению ООО «Жилводсервис».

| ООО «Жилводсервис» на 2015 год |
| --- |
| № п/п | месячная норма потребления м3 | кол-во лицевых счетов шт. | кол- во жильцов чел. | потребление за месяц по нормам м3 | потребление за год по нормам м3 |
| По квартирам без счетчиков |
| 1 | 1,216 | 123 | 143 | 174 | 2088 |
| 2 | 2,432 | 50 | 130 | 316 | 3792 |
| 3 | 4,56 | 82 | 311 | 1418 | 17016 |
| итого |  | 255 | 584 | 1908 | 22896 |
| По квартирам со счетчиками |
| 1 |  |  |  |  |  |
| итого |  | 961 | 2200 | 3651,6 | 43819,1 |
| По всем квартирам |
| всего |  | 1216 | 2784 | 55559,6 | 66715,1 |

Свод потребления холодной воды по населению МУП "Парус" Сосковского района Орловской области

| МУП "Парус" Сосковского района Орловской области на 2015 год |
| --- |
| № п/п | месячная норма потребления м3 | кол-во лицевых счетов шт. | кол- во жильцов чел. | потребление за месяц по нормам м3 | потребление за год по нормам м3 |
| По квартирам без счетчиков |
| 1 | 1,216 | 178 | 286 | 347,8 | 4173,6 |
| 2 | 2,432 | 85 | 143 | 347,8 | 4176 |
| 3 | 3,648 | 269 | 530 | 1933,4 | 23200,8 |
| 4 | 4,56 | 32 | 84 | 383 | 4596 |
| итого |  | 564 | 1043 | 3012 | 36146,4 |
| По квартирам со счетчиками |
| 1 |  | 262 | 568 | 1021,5 | 12257,2 |
| итого |  | 262 | 568 | 1021,5 | 12257,2 |
| По всем квартирам |
| всего |  | 826 | 1611 | 4033,5 | 48403,6 |
| На хозяйственно - бытовые нужды личного подворья |
|  | месячная норма потребления м3 | кол-во голов | кол - во месяцев | потребление за месяц по нормам м3 | потребление за год по нормам м3 |
| коровы | 100 л/с | 90 | 6 | 3 | 18 |
| телята | 50 л/с | 7 | 6 | 1,5 | 9,0 |
| лошади | 60 л/с | 13 | 11 | 1,8 | 19,8 |
| свиньи | 10 л/с | 462 | 11 | 0,3 | 3,3 |
| овцы | 10 л/с | 34 | 11 | 0,3 | 3,3 |
| козы | 10 л/с | 46 | 11 | 0,3 | 3,3 |
| итого |  | 652 |  | 7,2 | 56,7 |

Потребление холодной воды в поселениях  ООО «Жилводсервис»

| Наименование | потребление за год по нормам за 2015 год, м3 |
| --- | --- |
| Отпущено всего: | 73632,4 |
| в т.ч. население всего: | 66715,1 |
| бюджетные организации | 6917,3 |
| Сосковское сельское поселение |
| Отпущено всего: | 49062,9 |
| вт.ч. население всего: | 42145,6 |
| бюджетные организации | 6917,3 |
| Алмазовское сельское поселение |
| отпущено всего: | 7386 |
| в т.ч. население всего: | 7386 |
| Лобынцевское сельское поселение |
| Отпущено всего: | 3164,1 |
| вт.ч. население всего: | 3164,1 |
| Алпеевское сельское поселение |
| Отпущено всего: | 14019,4 |
| вт.ч. население всего: | 14019,4 |

Потребление холодной воды МУП "Парус" Сосковского района Орловской области

| Наименование | потребление за год по нормам за 2015 год, м3 |
| --- | --- |
| Отпущено всего: | 49172 |
| в т.ч. население всего: | 48403,6 |
| бюджетные организации | 768,4 |
| Сосковское сельское поселение |
| Отпущено всего: | 16421,7 |
| вт.ч. население всего: | 16097,5 |
| бюджетные организации | 324,2 |
| Алмазовское сельское поселение |
| отпущено всего: | 8684 |
| в т.ч. население всего: | 8379,1 |
| бюджетные организации | 305,2 |
| Кировское сельское поселение |
| Отпущено всего: | 11560,9 |
| вт.ч. население всего: | 11515,9 |
| бюджетные организации | 45 |
| Мураевское сельское поселение |
| отпущено всего: | 12505,1 |
| в т.ч. население всего: | 12411,1 |
| бюджетные организации | 94 |
| Алпеевское сельское поселение |

3.3. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории района нет, услуга по горячему водоснабжению не предоставляется.

3.4.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Сосковском районе отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: газовых колонок и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

1) 2016 - 2017 гг.

Капитальный ремонт  существующих сетей водопровода:

с. Сосково, ул. Садовая -100 м.

Строительство объекта «Сети и сооружения водоснабжения населенного пункта Гнилое Болото»:

- бурение скважины;

- строительство магистральных сетей водоснабжения.

Ремонт колодца в д. Костеевка.

2) 2020 - 2026 гг.

Капитальный ремонт  существующих сетей водопровода:

с. Мыцкое -100 м;

д. Мураевка -100 м;

д. Лобынцево – 100 м.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий.

Проект водоснабжения Сосковского района необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения;

Капитальный ремонт существующих водопроводных  сетей, необходимо:

- для бесперебойной работы системы водоснабжения.

- для сокращения потерь в водопроводной сети.

Строительство объекта «Сети и сооружения водоснабжения населенного пункта Гнилое Болото», ремонт колодца д. Костеевка, необходимо:

- для обеспечения всего населения водой, питьевого качества.

4.3.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы  в Сосковском районе организованы и функционируют.

4.4. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, не планируется.

4.5. На территории района устройство маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) планируется.

4.6. Перемещение места положения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен при проведении ремонта и реконструкции не планируется.

4.7. Карта (схема) существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения Сосковского района.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Сосковского района. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

5.1.. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного воздействия на поверхностные и подземные воды в процессе строительства должны осуществляться следующие мероприятия:

- соблюдение правил выполнения работ в зоне полосы отвода;

- для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрена планировка строительной полосы после окончания работ;

- запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке;

- заправка строительной техники топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов;

- заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, также под выпускным отверстием должны быть установлены резиновые поддоны, применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается;

- запрещен выход на производство работ строительной технике, имеющей подтекание горюче – смазочных материалов;

- цементирование затрубного пространства скважин и опрессовка обсадной колонны для проверки ее на герметичность;

- устройство отстойника для приема промывочных вод с излишками грунта.

5.2. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и
хранение осуществляется при температуре от -10 С до +20 С. Хранить гипохлорит натрия
следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении
без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой
реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность
протечек гипохлорита натрия.

5.3. Оценка объемов капитальных вложений в строительство,  реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Основное оборудование: насосная станция, водонапорная башня, водопровод хоз-питьевой противопожарный (В 1), зоны санитарной охраны.

Стоимость строительства объекта  «Сети и сооружения водоснабжения населенного пункта Гнилое Болото».

| № п/п | Наименование | Стоимость, в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительные работы | 4488,15 |
| 2 | Монтажные работы | 484,28 |
| 3 | Оборудование | 583,11 |
| 4 | Прочие затраты | 1054,74 |
| 5 | НДС – 18 % | 1120,80 |
| Итого | 7731,08 |

Перечень объектов, подлежащих ремонту.

| № п/п | Наименование | Стоимость, в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колодец, д. Костеевка | 10 |
| 2 | Водопровод, с. Мыцкое, 100 м | 15,5 |
| 3 | Водопровод, д. Мураевка, 100 м | 16,3 |
| 4 | Водопровод, д. Лобынцево, 100 м | 17,1 |
| 5 | Водопровод, с. Сосково, 100 м | 14,8 |
| Итого | 73,7 |

6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения:

- бурения новых артезианских скважин в составе водозаборов, не имеющих резервных скважин;

- устройство резервуаров чистой воды, в составе существующих ВЗУ;

- устройство насосных станций 2-го подъема в составе существующих ВЗУ;

- строительство новых водозаборных узлов, в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции 2-подъема;

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов.

2. Повышение показателей качества воды:

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения:

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

4. Повышение эффективности использования ресурсов:

- установить приборы учета воды на скважинах, насосных станциях 2-го подъема, у потребителей;

- контроль объемов отпуска и потребления воды;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию.

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах
Сосковского района не выявлено участков бесхозяйных сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 8, гл.3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским
законодательством.

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность

Раздел 2. Схема водоотведения МО «Сосковский район»

1. Существующее положение в сфере водоотведения МО «Сосковского района».

1.1. Структура системы водоотведения.

На  территории Сосковского района централизованной системой водоотведения обеспечена часть населения.

Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, затем с помощью специализированной техники проводится откачка данных вод и транспортировка в специально отведенные места.

Обслуживание сетей и объектов водоотведения осуществляет МУП «Парус» Сосковского района Орловской области.

1.1. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в районе отсутствуют. Сточные воды вывозятся

в специально отведенные места. Отсутствие канализационной сети создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведет к заболеваниям среди местных жителей.

1.2. Описание территорий Сосковского района, неохваченных централизованной системой водоотведения.

На данный момент система центрального водоотведения существует только в с. Сосково и д. Дюкарево.

Территории, неохваченные централизованной системой водоотведения, для канализации используют выгребные ямы.

1.3 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

В целях улучшения санитарно – гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников Схемой предусматривается: начать строительство станции биологической очистки.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения Сосковского района до 2026 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья, улучшения  качества жизни населения путем обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей за счет развития централизованной системы водоотведения.

Основные решения по обеспечению объектов Сосковского района системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Сосковского района являются:

-  постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми, в схеме водоотведения являются:

- организация централизованного водоотведения путем строительства станции биологической очистки.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 No782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их  эффективности улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства.

2.2. Основные мероприятие по реализации схем водоотведения.

2018 – 2020 гг. - строительство станции биологической очистки с. Сосково в д. Дюкарево.

2.3. Обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

Строительство станции биологической очистки требуется для снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения уровня обслуживания населения.

3. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Эксплуатация очистных сооружений предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в реки району необходимо предусмотреть удаление и утилизация этого вида загрязнений за пределы водоохраной зоны.

Остальные мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения на территории Сосковского района,  экологические аспекты жизнедеятельности района и окружающей среды не затрагивают.

4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В строительство систем водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в Сосковском районе;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых  выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно - коммунальных услуг населению.

Основные объекты строительства: дизель-генератор,  производственно-вспомогательное здание, фундаменты под емкостное оборудование, фундамент под насосную станцию, фундамент под пожарные резервуары,  площадка полей фильтрации.

Стоимость строительства объекта «Станция биологической очистки сточных вод с. Сосково».

| № п/п | Наименование | Стоимость, в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительные работы | 9176,09 |
| 2 | Монтажные работы | 7671,66 |
| 3 | Оборудование | 12610,71 |
| 4 | Прочие | 9056,39 |
| Итого | 38514,85 |

5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Сосковского района не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявлять в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Сосковского района.